## Slide 1: Grab bag
Vad ska vi få med oss när vi överger båten?

## Slide 2: Vad ska vi ta med oss i livflotten?

## Slide 3: Fem kategorier
Bli hittad och räddad
Grundläggande överlevnad
Navigation
Sjukvård, läkemedel
Diverse

## Slide 4: Räddning
EPIRB
Handhållen VHF
Iridiumtelefon + extra batterier
Pyroteknik
Ficklampa
Visselpipa
Radarreflektor
Dokument
  Båtens papper
  Pass
  Pengar, kredit- eller betalkort

## Slide 5: Överlevnad
Mat
  I en separat bag
Vatten
  I dunk(ar)
Fiskeutrustning
Värmefiltar, mössor, handskar, överlevnadsdräkter
Lagningssats till flotten
Överlevnadshandbok
Kniv, skärbräda
Harpungevär – om du har ett, få det med dig

## Slide 6: Navigation
Handhållen GPS, extra batterier
  Mobiltelefon kan fungera om vattentät/med fodral
  Solcellsdriven laddare/powerbank
Sjökort
Papper och penna
Kompass
  Orienteringskompass funkar bra

## Slide 7: Sjukvård, läkemedel
Förbandslåda, vattentät
Sjösjukemedicin
Antibiotika
Smärtstillande
Solskyddskräm + cerat
Vaselin (för saltvattenutslag)
Lavemang

## Slide 8: Diverse bra att ha
Extra glasögon
Solglasögon
Kepsar
Kopior av pass och kreditkort
Personliga läkemedel
Kondomer (för att samla vatten)
Handdriven watermaker
AIS SART (AIS Search And Rescue Transponder)
Nödradio (med speciella batterier som tål lagring utan laddning)

## Slide 9: Diverse 2
Lina eller snöre
Ficklampor, vattentäta
Synål och tråd
Silvertejp
Plastpåsar med förslutning
Svampar
Drivankare
Kemiska handvärmare
Gummihandskar
Simglasögon
Kortlek

## Slide 10: RORC rekommenderar för havskappsegling
Vattentät handhållen VHF + extra batterier
Vattentät ficklampa + batterier (och glödlampa)
2 fallskärmsbloss, 3 röda handbloss
Vattentät handhållen GPS + batterier
SART
Torrdräkter/överlevnadsdräkter
Extra drivankare + minst 30 meter lina
Två konservöppnare
EPIRB
Första förbandskit
Vatten
Spegel för signalering
Mat, högt energiinnehåll
Snöre (klen lina)
Plastpåsar, helst med förslutning
Sjösjukemedicin

## Slide 11: Andra tankar kring grab bag
Det behövs mer än en väska/behållare, särskilt vid oceansegling
Förvara mat och vatten separat, så kan de förnyas vid behov
Märk behållarna/väskorna
  Skriv på dem om något extra behöver packas ner

## Slide 12: Kolla vad som finns i flotten
Var med när flotten packas om nästa gång
Detta är vad som finns i en flotte enligt ISO 9650

## Slide 13: Lågbudget grab bag
Personliga saker
Handhållen VHF
Dricksvatten
Bloss/raketer
Medicin, sjösjukepiller
Läsglasögon
Mat
Navigationshjälpmedel
Kniv
Värmefiltar, folie
Ficklampa
Humörhöjare
  Spelkort
  Tandborste, tandkräm

## Slide 14: Lyxmodellen
Elektroniska facklor
PLB
EPIRB
Satellittelefon
Manuell watermaker
Radarreflektor eller SART
Fiskeutrustning
Reparationssats till flotten

## Slide 15: Nyttig läsning
76 Days Lost at Sea, Steve Callahan
117 Days Adrift, Maurice and Maralyn Bailey
Survive the Savage Sea, The Robertsons